机电类特种设备事故应急救援预案（电梯类）

1 总 则

1.1编制目的

为了有效预防特种设备特大突发性事故的发生，及时控制和消除事故危害，增强对伤人和困人事故应急处置工作,有效预防,及时控制和消除电梯伤人和困人事故的危害，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失，并使应急处置工作安全、有序、科学、高效的实施，特制定特种设备事故应急预案。

1.2编制依据
依据《中华人民共和国安全生产法》,《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,《特种设备安全监察条例》等法律法规以及电梯相关标准的有关规定,制定本预案。
    1.3适用范围
    1.3.1本预案适用于电梯发生困人事件或事故时的应急救援。适用于本管辖区域内使用的电梯突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事件或事故。
    1.4工作原则
    1.4.1坚持以人为本原则:以保障人民群众生命财产安全为出发点和落脚点,最大程度地减少电梯事故造成的人员伤亡和财产损失。
    1.4.2坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 贯彻统一领导、分级管理，单位自救和社会救援相结合的原则；应急救援体系力求职责明确、规范有序、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效。
    1.4.2.1积极采用先进的预测,预防,预警和应急处置技术,提高电梯事件和事故防范水平；不断完善电梯应急救援体系建设,提高救援装备技术水平和应急救援能力；
    1.4.3实行分工负责的原则。
    1.4.3.1电梯事件和事故应急救援工作贯彻“统一领导,分级负责,依法规范,依靠科技,快速反应,协同应对,整合资源,平战结合”的原则,做到规范有序,结构完整,反应灵敏,运转高效,落实责任制,明确责任人。
   1.4.3.2电梯应急救援小组成员在电梯事件和事故应急处理工作上,应当贯彻统一领导,专业救援,反应及时,措施果断,依靠科学,加强合作的方式。
   2 应急救援组织指挥体系及职责

2.1、成立应急救援工作组织机构

(一)成立电梯应急救援指挥部(以下简称救援指挥部)。指挥长由        担任；副指挥长由

担任；各小组人员                     为指挥部成员，参与现场抢险救援工作。

(二)设立现场救援组，小组人员由   　           组成，救援小组组长负责组织现场具体抢险救援工作；在指挥长到达现场之前，负责指挥现场抢险救援工作。

具体组织体系如下：

救援小组组长：           ，

组员：                                 。

2.2应急救援组织指挥体系职责

(一) 指挥部职责

（1）组织有关部门按照应急救援预案迅速开展抢救工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降到最低程度；

（2）根据事故发生状态，统一布置应急救援预案的实施工作，并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施；

（3）根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案进行修改和完善；

（4）紧急调用各类物资、人员、设备；

（5）当事故有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资疏散工作；

（6）配合上级有关部门进行事故调查处理工作；

（7）做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。

(二)现场指挥长的主要职责：

（1）负责召集各参与抢险救援小组的现场负责人研究现场救援方案，制定具体救援措施，明确各小组的职责分工；

（2）负责指挥现场应急救援工作。

（三）副指挥长的职责： 
负责组织实施具体抢险救援措施工作。

（四）现场救援组的职责：

（1）抢救现场伤员；

（2）抢救现场物资；

（3）保证现场救援通道的畅通。
3、应急预案的启动与实施

3.1应急预案的启动

1、启动企业应急预案

一旦发生电梯关人或电梯伤人事故及电梯机械伤害,火灾,自然灾害等紧急情况时,首先启动单位应急救援预案,组织应急救援。，事故发生单位应当首先按本单位制定的应急预案开展自救，防止事态进一步扩大或衍生新的灾害。并在第一时间报告事故情况。现场驻守的维修保养单位应当积极参与应急救援工作，服从统一指挥调配。

2、启动应急救援预案

在接到事故报告后，接警人员应尽可能详细地初步记录下列信息:事件发生地点,时间,可能的事件严重情况,以及电梯维保单位等,应当立即启动应急救援工作预案，并组织有关人员赶往现场参与救援。同时，立即向区局及相关部门报告。
     具体工作程序为：接警人员立即向应急救援指挥部汇报情况→应急救援指挥部根据现场情况启动有关的应急救援预案→应急救援指挥负责人向应急救援小组发布救援命令,通报相关信息→救援小组成员赶赴事故现场→根据现场情况组织救援工作。

4、应急救援特殊情况的处理及相关人员的安全防护

（1）特殊情况的处理

1在发生人员事故的情况下,应按照国家有关规定报告当地政府或特种设备安全监督管理部门。

2在规定时间内,无法完成应急救援预案时,应决定报告应急救援指挥部或当地特种设备安全监督管理部门。

3当应急救援预案启动一定时间后仍未完成救援时,应决定报告应急救援指挥部或当地特种设备安全监督管理部门。

4应急救援小组负责人向应急救援指挥部报告应急救援预案的执行情况。
    5应急救援小组在接到救援命令后,在条件可以的情况下,应与受困人员保持相当频次联系,并及时将救援情况向应急救援指挥部报告。
    6在发生应急救援时,应考虑将更加有效的救援方法或注意事项报告应急救援指挥部或当特种设备安全监督管理部门。
    7 当依靠本单位的应急救援能力无法在短时间或规定时间内完成应急救援活动时, 应急救援指挥应立即决定请求友邻电梯安装,维护保养单位,电梯生产厂,公安,消防部门支援；或向当地政府,特种设备主管部门报告,请求启动区域性应急救援预案,由政府责任部门依据有关规定,调集社会救援力量实施救援。

（二）相关人员的安全防护

1.应急人员的防护

①应急救援指挥人员和应急救援人员应增强自身防护意识,应在确保应急救援人员自身安全的前提下实施应急救援活动,避免发生针对应急救援人员的伤害事件。

②防止疾病传染:在传染病医院,传染病戒严区,针对严重传染病人员进行救援时,应在医疗,卫生防疫部门的指导下采取有效的防疫措施。

③防止辐射:在较强辐射的区域内实施应急救援时,应在卫生防疫部门的指导下采取有效的防疫措施。

④防止砸伤:在建筑物可以进入,并且不会发生倒塌的情况下实施应急救援活动。

⑤防止烧伤,烫伤:可以采取先灭火,降温,或在消防人员配合下实施应急救援活动。

⑥防止触电:在漏电区域,例如:发生水灾或湿水环境实施应急救援活动时,可根据救援现场的实际情况,采用适宜绝缘防护措施,在可能的情况下,先切断造成危害的电源。

⑦防止人为伤害:电梯使用单位或公安机关应负责维护应急救援现场秩序,避免在应急救援活动中发生人为伤害事件。

2. 群众的安全防护

①应对可能造成伤害的现场进行有效的防护,如:设立警示标志,设置防护栏,警戒线,戒严等。

②应当疏散群众撤离危险区域。

③应当维护应急救援现场秩序,避免群众进入危险区域,避免群众采取错误的救援行动或过激行为而发生伤害事件。

5.电梯事故一般救援操作方法:

①曳引电梯,液压电梯非开门区困人(停电,冲顶,蹲底,门触点故障):故障现象可能是电梯停在井道内不能正常启动运行,将人员关(困)在电梯轿厢内；救援方法详见附录；

②曳引电梯,液压电梯非正常开门运行发生剪切事故(开门走车,溜车):故障现象可能是电梯门区或在井道内,将人卡在门区和轿厢,轿厢与对重之间；救援方法详见附录；

③曳引电梯制动器失效:故障现象可能是电梯停在井道内不能正常启动运行,将人困在电梯轿厢内；救援方法详见附录；

④ 安全钳意外动作:故障现象可能是限速器动作后带动安全钳动作,将电梯轿厢或对重闸在导轨上,电梯停在井道内不能正常启动运行,将人员困在电梯轿厢内；救援方法详见附录；

⑤上行超速保护装置动作:故障现象可能是电梯停在井道内不能正常启动运行,将乘客困在电梯轿厢内；救援方法详见附录；

⑥自动扶梯,自动人行道发生夹持(梯级与裙板,扶手带,梳齿板):故障现象是自动扶梯,自动人行道将乘客的身体某一部位或衣物夹住,可能造成乘客身体的局部性伤害；救援方法详见附录；

⑦自动扶梯,自动人行道梯级断裂,断链,制动器失灵:故障现象可能是乘梯人员随着梯级下陷而掉入桁架内,乘梯人员可能会被梯级卡在桁架内,可能对乘梯人员造成严重的伤害,可能直接造成乘梯人员的伤亡:救援方法详见附录；

⑧ 发生火灾后,电梯可能出现两种情况:其一是电梯可以继续运行,其二是电梯停在井道内不能继续正常运行,将人员关(困)在电梯轿厢内；救援方法详见附录；

⑨发生大面积停电,雷击,台风,暴风雪,地震等自然灾害:故障现象可能是由于暴风雪侵袭引发停电,电梯停在井到内不能正常启动运行,救援方法详见附录；

受困人员全部救出轿厢或脱离险竟,死亡和失踪人员已查清,受伤人员得到基本救治,事故危害得到控制,紧急疏散的人员得到安置或恢复正常生活,由应急救援指挥部根据应急救援的实际情况,宣布应急救援结束；重特大事故,应取得上级主管部门同意后,方可宣布应急救援结束。
    6. 后期处置
   （1）善后处理
   发生电梯设备事件或事故后,必须由有质量技术监督部门核准的有资格的单位对电梯进行全面的检修,经检验合格后方可重新投入使用。对严重损坏,无维修价值的,使用单位应当予以报废。
   （2）电梯运行事件或事故应急经验教训总结及改进建议
    电梯事件或事故发生后,应急救援单位需立即对事件或事故的原因进行调查,对事件或事故的当事人进行询问记录事件和事故发生时的状态,然后对电梯进行详细的检查后,填写事件或事故调查单。

事故处理后,应组织人员研究事故发生机理,分析事故发展过程,吸取事故教训,提出具体整改和补救措施,确保最大限度的减少类似事故的发生。

7.保障措施

（一）应急通讯保障

通讯畅通是保证快速反应、降低损失的基本要求，各应急救援组成员务必保证通讯畅通，确保及时联络沟通，及时赶赴现场。

（二）应急救援保障

1、救援装备保障。应当配备足够数量的应急救援装置并保证紧急救援使用时的可靠性。

2、专业技术保障。应急救援组各成员要处于待命状态，接到救援命令后及时赶到救援现场。

3、车辆及后勤保障。应急救援队伍要保证处于备勤状态，一旦发生事故，做好后勤保障。

8.宣传、培训和演习

（一）宣传教育

1、对各使用单位广泛宣传特种设备安全使用知识，紧急情况下避险方法。

2、协助上级部门做好事件或事故的预防、避险、避灾、自救、互救等知识的宣传教育。

3、利用现场检验工作之便，开展宣传教育工作，提高公众自我意识和自我保护能力，减少公众对乘坐特种设备的恐惧感。

（二）培训

1、对事故应急救援小组的人员定期进行救援知识的专业培训，提高救援技能。

2、督促电梯使用单位和维护保养单位等单位开展相关人员的应急培训，锻炼和提高应急救援综合素质。

有机房曳引式电梯紧急操作方法

注意事项:
1. 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》；
2. 救援人员2人以上；
3. 应急救援设备,工具:盘车轮,抱闸搬手,电梯层门钥匙,常用五金工具,撬杠,警示牌等；
4. 在救援的同时要保证自身安全.
1. 操作程序
1.1 切断电梯主电源；
1.2 检查确认电梯机械传动系统(钢丝绳,传动轮)正常；
1.3 检查限速器.如限速器已经动作,应先复位限速器；
1.4 确认电梯层/轿门处于关闭状态；
1.5 确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站；
1.6参考电梯生产厂家的盘车说明,一名维修人员用抱闸板手打开机械抱闸；同时,另一名维修人员双手抓住电梯盘车轮,根据机房内确定轿厢位置的标志(如:钢丝绳层站标示)和盘车力矩,盘动电梯盘车轮,将电梯停靠在准备停靠的层站；
1.7维修人员释放抱闸扳手,关闭抱闸装置,防止电梯轿厢移动；
1.8维修人员应到电梯轿厢停靠层站确认电梯平层后, 用电梯层门钥匙打开电梯层门/轿门；
1.9如层门钥匙无法打开层门,维修人员可到上一层站打开层门,在确认安全的情况下上到轿顶,手动盘开层门/轿门；

无机房无齿轮曳引式电梯紧急操作方法

注意事项:同上
ⅰ切断电梯主电源；
ⅱ确认电梯轿厢门处于关闭状态；
ⅲ检查确认电梯机械传动系统(钢丝绳,传动轮)正常；
ⅳ准备好松开抱闸的机械或电气装置；
ⅴ确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站；
ⅵ电梯故障状态及手动操作电梯运行方法:
1. 当电梯轿厢上行安全钳楔块动作或对重安全钳楔块动作
1.1 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置,选择进入电梯井道底坑或电梯轿顶；
1.2 将钢丝绳夹板夹在对重侧钢丝绳上,用电梯生产厂家配带的轿厢提升装置(或用钢丝绳套和钢丝绳卡子将手动葫芦挂在对重侧导轨上,将手动葫芦吊钩与钢丝绳夹板挂牢)；
1.3 维修人员拉动手动葫芦拉链,使对重上移；维修人员打开抱闸,轿厢向下移动,安全钳释放并复位,此时继续拉动手动葫芦拉链,轿厢向就近楼层移动,确认平层后停止拉动手动葫芦拉链,关闭抱闸装置,通知层门外的维修人员开启电梯层门/轿门；
1.4 电梯层门外的维修人员在确认平层后,在轿厢停靠的楼层,用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门；
1.5 如层门钥匙无法打开层门,维修人员可到上一层站打开层门,在确认安全的情况下上到轿顶,手动打开层门/轿门.
2, 当电梯轿厢下行安全钳动作
2.1 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置,进入电梯轿顶；
2.2 将钢丝绳夹板夹在轿厢侧钢丝绳上,用电梯生产厂家配带的轿厢提升装置(或用钢丝绳套和钢丝绳卡子将手动葫芦挂在轿厢侧导轨上,将手动葫芦吊钩与钢丝绳夹板挂牢)；
2.3 维修人员拉动手动葫芦拉链,维修人员打开抱闸,轿厢向上移动,安全钳释放并复位,此时继续拉动手动葫芦拉链,轿厢向就近楼层移动,确认平层后停止拉动手动葫芦拉链,关闭抱闸装置,通知层门外的维修人员开启电梯层门/轿门；
2.4 电梯层门外的维修人员在确认平层后,在轿厢停靠的楼层,用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门；
2.5 如层门钥匙无法打开层门,维修人员可到上一层站打开层门,在确认安全的情况下上到轿顶,手动盘开层门/轿门.
3, 安全钳楔块没有动作
3.1 维修人员采用“点动”方式反复松开抱闸装置,利用轿厢重量与对重的不平衡,使电梯轿厢缓慢滑行,直至电梯轿厢停在平层位置,关闭抱闸装置,；
3.2 电梯层门外的维修人员在确认平层后,在轿厢停靠的楼层,用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门；
3.3 如层门钥匙无法打开层门,维修人员可到上一层站打开层门,在确认安全的情况下上到轿顶,手动打开层门/轿门.

电梯非开门区困人应急救援方法

注意事项:同上
1. 电梯非开门区“停电”困人
1.1 通过与轿厢内被困乘客的通话,以及通过与现场其他相关人员的询问或与监控中心的信息沟通等渠道,初步确定轿厢的大致位置.
1.2 在保证安全的情况下,用电梯专用层门开锁钥匙打开所初步确认的轿厢所在层楼的上一层层门(若初步确认轿厢在顶层,则打开顶层的层门).
1.3 打开层门后,若在开门区,则直接开门放人.若在非门区,则仔细确认电梯轿厢确切位置(若确认电梯轿厢地板在顶层门区地平面以上较大距离,被困乘客无法从轿厢到达顶层地面,即冲顶情况,请参照2处理；若确认电梯轿厢地板在底层门区地平面以下较大距离,被困乘客无法从轿厢到达底层地面,即蹲底情况,请参照3处理.).根据不同类型电梯进行下一步操作:
1.3.1 有机房电梯的操作
1.3.1.1 救援人员在机房通过紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
1.3.1.2仔细阅读有机房电梯松闸盘车作业指导或紧急电动运行作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
1.3.1.3根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
1.3.1.4根据轿厢实际所在层楼,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
1.3.2 无机房电梯的操作
1.3.2.1救援人员通过紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
1.3.2.2仔细阅读无机房电梯紧急松闸救援作业指导(根据轿厢与对重是否平衡,进行相关的操作)或紧急电动运行作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
1.3.2.3根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
1.3.2.4根据轿厢实际所在层楼,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
2. 电梯非开门区“冲顶”困人
(对于无机房电梯,如果轿厢冲顶,对重压在缓冲器上且轿厢安全钳动作,可在顶层开门放人)
2.1 按1.1操作.
2.2 按1.2操作.
2.3打开层门后,确认电梯轿厢地板在顶层门区地平面以上较大距离,即冲顶情况,则根据不同类型电梯进行下一步操作:
2.3.1 有机房电梯的操作
2.3.1.1救援人员在机房通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
2.3.1.2观察电梯曳引机上的钢丝绳,如果发现没有紧绷,则可能是轿厢在冲顶后,对重压上缓冲器,然后轿厢向下坠落,引起了安全钳动作.此时,必须先释放安全钳,然后进行以下操作.
2.3.1.3仔细阅读有机房电梯松闸盘车(向轿厢下行方向盘车)作业指导或紧急电动运行(向轿厢下行方向)作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
2.3.1.4根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入顶层平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
2.5.1.5在顶层用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
2.3.2 无机房电梯的操作
2.3.2.1救援人员通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
2.3.2.2仔细阅读无机房电梯紧急电动运行作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
(注:一般在冲顶情况下,应该是轿厢较轻,不适宜进行手动松闸救援；另外由于各种原因,也不适宜进行增加轿厢重量进行救援,向轿厢下行方向)
2.3.2.3根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
2.5.2.4在顶层用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
3. 电梯非开门区“蹲底”困人
3.1 按1.1操作.
3.2 按1.2操作.
3.3打开层门后,确认电梯轿厢地板在底层门区地平面以下较大距离,即蹲底情况,则根据不同类型电梯进行下一步操作:
3.3.1 有机房电梯的操作
3.3.1.1救援人员在机房通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
3.3.1.2仔细阅读有机房电梯松闸盘车(向轿厢上行方向盘车)作业指导或紧急电动运行(向轿厢上行方向)作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
3.3.1.3根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入底层平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
3.3.1.4在底层用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
3.3.2 无机房电梯的操作
3.3.2.1救援人员通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话,告知被困乘客将缓慢移动轿厢.
3.3.2.2仔细阅读无机房电梯紧急松闸救援或紧急电动运行(向轿厢上行方向)作业指导,严格按照相关的作业指导进行救援操作.
3.3.2.3根据电梯轿厢移动距离,判断电梯轿厢进入平层区后,停止盘车作业或紧急电动运行.
3.3.2.4在底层用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
4, 电梯非开门区“门触点故障”困人
救援流程与1,2,3相同.
5. 液压电梯非开门区“停电”伤人或困人解救方法
5.1 应急救援人员赶赴现场后,若判定是停电困人.
5.2 一名应急救援人员到现场后,实施“应急救援通则”第6条(即:与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员).
5.3 一名应急救援人员赶赴机房,拉下总电源防止在救援过程中送电造成另外事故.
5.4 一名应急救援人员拿电梯专用层门开锁钥匙打开层门,打开应急照明观察轿厢停止位置,确定运动方向.
5.5 若确定“向下”就近平层,即通过对讲机向机房应急救援人员传达指令. 若确定”向上”就近平层,即通过对讲机向机房应急救援人员传达指令.
5.6 "向下"就近平层时,机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.“向上”就近平层时,机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.
5.7 "向下"就近平层时,轿厢应缓慢下降至平层区,释放被困人员.“向上”就近平层时,轿厢应缓慢上升至平层区,释放被困人员.
5.8 被困人员中若有伤者或身体不适者,应急救援人员应及时联系医疗救护,送医院救治.
5.9 应急救援人员应告知“电梯使用方”通电后,应在电梯专业人员检查后方可使用.
6.液压电梯非开门区“冲顶”伤人或困人解救方法
6.1 应急救援人员赶赴现场后,若判定非停电,一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察,分析故障点,若确定“冲顶”困人,应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点及相关情况.
6.2 一名应急救援人员到现场后,实施“通则”第6条(即:与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员).
6.3 机房应急救援人员确定故障后,断开总电源防止在救援过程中造成意外事故.
6.4 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门,直接与被困人员对话安抚.同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作.
6.5 机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.
6.6 轿厢缓慢下降至顶层平层区,释放被困人员.
6.7 被困人员中若有伤者或身体不适者,应急救援人员应及时联系医疗救护,送医院救治.
6.8 应急救援人员检查“上极限开关”“油缸极限开关”等,查明故障原因后复位.
6.9 应急救援人员全行程运行电梯(反复多次)并确定无异常后,告知使用方.
6.10 应急救援人员通过救援和检查应查明事故点,并作现场记录.
6.11 应急救援指挥中心办公室应对事故作出纠正预防措施报告.
7.液压电梯非开门区“蹲底”伤人或困人解救方法
7.1 应急救援人员赶赴现场后,若判定非停电,一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察分析故障点,若确定“蹲底”困人,应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点及相关情况.
7.2 一名应急救援人员到现场后,实施“通则”第6条(即:与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员).
7.3 机房应急救援人员确定故障后,拉下总电源防止在救援过程中造成意外事故.
7.4 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门,直接与被困人员对话安抚.同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作.
7.5 机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.
7.6 轿厢缓慢上升至平层区,释放被困人员.
7.7 被困人员中若有伤者或身体不适者,应急救援人员应及时联系医疗救护,送医院救治.
7.8 应急救援人员检查“下极限开关”“底坑安全开关”等, 查明故障点后复位.
7.9 应急救援人员全行程运行电梯(反复多次)并确定无异常后,告知使用方.
7.10 应急救援人员通过救援和检查,应查明事故点,并作现场记录.
7.11 应急救援指挥中心办公室应对事故作出纠正预防措施报告.
8. 液压电梯非开门区“门触点故障”伤人或困人解救方法
8.1 应急救援人员赶赴现场后,若判定非停电,一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察故障点,若确定“门触点故障”困人,应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点.
8.2 一名应急救援人员到现场后,实施“通则”第6条(即:与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员).
8.3 机房应急救援人员确定故障后,拉下总电源防止在救援过程中造成意外事故.
8.4 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门,直接与被困人员对话安抚.确定运动方向,同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作.
8.5 “向下”就近平层时,机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.“向上”就近平层时,机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.
8.6 “向下”就近平层时,轿厢应缓慢下降至平层区,释放被困人员.“向上”就近平层时,轿厢应缓慢上升至平层区,释放被困人员.
8.7 被困人员中若有伤者或身体不适者,应急救援人员应及时联系医疗救护,送医院救治.
8.8 应急救援人员检查“门触点开关”“门系统其它安全部件”等, 更换或调整开关或部件.
8.9 应急救援人员查明,排除故障点后复位,并作现场记录.
8.10 应急救援人员全行程运行电梯(反复多次)并确定无异常后,告知使用方.
8.11 应急救援指挥中心办公室应对事故做出纠正预防措施报告.
9, 填写《应急救援记录》,存档.

开门走车,溜车

1. 电梯非正常开门运行发生剪切事故应急救援流程
1.1 在符合以下条件下,可在120专业急救人员到来之前进行救援,否则根据1.2进行处理:
a. 先行救援不会导致受伤人员的进一步伤害；
b. 有足够的救援人员；
1.1.1 如果是轿厢内人员或层站乘客在出入轿厢时被剪切；
1.1.1.1如果可以通过用直接打开电梯门即可救出乘客,则在保证安全的前提下,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
1.1.1.2如果不可以通过用层门开锁钥匙打开电梯门即可救出乘客,则:
1.1.1.2.1相应人员在受伤乘客所在楼层留守,相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行,并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯,一旦可以进行受伤乘客救出工作,则停止盘车救援操作或紧急电动运行.
1.1.1.2.2在保证安全的前提下,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
1.1.1.3救出乘客后,根据120急救人员的指示进行下一步救援工作.
1.1.2 如果是乘客或其他人员在非出入轿厢时被剪切,即发生轿底或轿顶剪切,则:
1.1.2.1 发生轿底剪切时
1.1.2.1.1相应人员在受伤乘客所在楼层留守,相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行(使轿厢向上移动),并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯,一旦可以进行受伤乘客救出工作,则停止盘车救援操作或紧急电动运行.
1.1.2.1.2救出乘客后,根据120急救人员的指示进行下一步救援工作.
1.1.2.2 发生轿顶剪切时:
1.1.2.2.1相应人员在受伤乘客所在楼层留守,相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行(使轿厢向下移动),并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯,一旦可以进行受伤乘客救出工作,则停止盘车救援操作或紧急电动运行.
1.1.2.2.2救出乘客后,根据120急救人员的指示进行下一步救援工作.
1.2如果120专业急救人员到来之前不宜进行救援,则:
1.2.1根据120急救人员的指示,进行前期救援准备工作.
1.2.2在120急救人员到来后,配合救援工作.

2. 电梯非正常运行溜车发生剪切事故应急救援流程
2.1在符合以下条件下,可在120专业急救人员到来之前进行救援,否则根据1.2进行处理:
a. 行救援不会导致受伤人员的进一步伤害；
b. 有足够的救援人员.
2.2按1.1.2操作.

3.液压电梯非正常开门运行发生“开门走车”伤人或困人解救方法
3.1 应急救援人员赶赴现场后,若判定非停电,一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察故障点,将观察情况通过对讲机告知其它应急救援人员.
3.2 一名应急救援人员到现场后,与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员.
3.3 机房应急救援人员将机房控制柜观察情况通话告知毕后,拉下总电源防止在救援过程中造成意外事故.
3.4 门区应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门,直接与被困人员对话安抚.确定轿厢运动方向,同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作.
3.5 “向下”就近平层时,机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络."向上"就近平层时,机房应急救援人员可用"加压杆"通过手动泵加压,观察压力表变化,并通过对讲机与层门处应急救援人员联络.
3.6 "向下"就近平层时,轿厢应缓慢下降至平层区,释放被困人员.“向上”就近平层时,轿厢应缓慢上升至平层区,释放被困人员.
3.7 被困人员中若有伤者或身体不适者,应急救援人员应及时联系医疗救护,送医院救治.
3.8 应急救援人员检查“PLC或微机板门锁输出点”；“主接触器是否粘联”；“泵站电磁阀”；“PLC或微机板下行触点”；“平衡管或油管破裂”等, 更换或调整部件.
3.9 应急救援人员查明,排除故障点后复位,并作现场记录.
3.10 应急救援人员全行程运行电梯(反复多次)并确定无异常后,告知使用方.
3.11 应急救援指挥中心办公室应对事故做出纠正预防措施报告

电梯制动器失效应急救援方法

1. 电梯制动器失效的应急救援
1.1根据有机房电梯还是无机房电梯进行相应的救援工作.
1.1.1有机房电梯时:
1.1.1.1首先通过盘车装置等,使电梯轿厢可靠制停.
1.1.1.2排除制动器故障.
1.1.1.3若超速保护装置动作,则释放超速保护装置.
1.1.1.4同附录1进行救援操作.
1.1.2无机房电梯时:
1.1.2.1同附录1的1.1,1.2.
1.1.2.2打开层门后,若确认电梯轿厢地板在顶层门区附近或以上,则关上层门(不允许直接救援),在保证安全的情况下进入底坑,用千斤顶等将对重逐渐向上顶,轿厢进入门区后,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.
1.1.2.3对于其它情况,维修人员进入轿厢顶,应用电葫芦等将轿厢向上吊,轿厢进入门区后,用层门开锁钥匙打开相应层门,救出被困乘客.

2.轿厢冲顶时的处理
2.1 拍照电梯制动器故障状态,保持原始记录以备分析,调查,检查使用.
2.2 轿厢停止位置高于层门地坎在500mm以内时,使用开锁钥匙,打开层门,救出乘客.
2.3 轿厢停止位置与于层门地坎大于500mm时,应至少2人进行,其中一人手动盘车,将轿厢移动至平层区内,并用力保持轿厢不能移动,另一人在电梯顶层,打开层门,救出乘客.
2.4 关闭层门,缓慢将轿厢移动至最上端,使电梯保持稳定状态.
2.5 检修制动器.

3.轿厢蹲底时的处理
3.1 轿厢蹲底时,不采取任何措施进行救出,因乘客走出电梯产生的负荷变化,会使轿厢移动,所以,先采以下的措施后,再利用最下层的开锁装置进行救出.
3.2 曳引轮带孔时,利用曳引轮孔在配重一侧,用钢丝绳扣(Φ10mm以上)将曳引轮和曳引绳缚紧,钢丝绳扣要用三个以上U型卡子固定.
3.3 曳引轮上不带孔时,利用导向轮按上述要领将导向轮和钢丝绳固定.
3.4 使用开锁钥匙,打开层门,救出乘客.
3.5 检修制动器.

安全钳意外动作应急救援方法

1.救援操作程序
1.1 告知电梯轿厢内的受困人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢；
1.2 在机房内切断电梯主电源,查看钢丝绳和传动轮是否正常,满足盘车运行的要求；
1.3 确认电梯轿厢,对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站；
1.4 救援方案1:
1.4.1 救援人员到达电梯轿顶；
1.4.2 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置,使电梯处在检修控制状；
1.4.3 接通电梯主电源,恢复限速器,安全钳上的安全开关,使安全回路恢复正常,层门锁安全回路正常；
1.4.4 电梯轿顶救援人员可通过下列操作方式释放安全钳:
a. 如果是轿厢下行安全钳动作,点动方式操作电梯向上运行,释放安全钳；
b. 如果是轿厢上行安全钳动作,点动方式操作电梯向下运行,释放安全钳；
c. 如果是对重超速安全钳动作,点动方式操作电梯轿厢向下运行,使对重安全钳释放；
1.4.5 当安全钳楔块脱开导轨道后,电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行,使电梯在选择的层站停靠,确认平层后,通知其他救援人员在机房切断电梯主电源；
1.4.6 在确认电梯轿厢平层后,电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门,救出受困人员；
1.4.7 当救援方案1不能完成救援活动时,可以选择救援方案2继续实施救援.
1.5 救援方案2:
可以采用紧急操作,让电梯轿厢平层后,开启电梯层门/轿门,完成救援工作,针对故障电梯的种类不同,可参照下列方法实施救援工作:
1.5.1 有机房曳引式电梯,救援方法参见附录10；
1.5.2 无机房电梯,救援方法参见附录11；
1.5.3 液压式电梯,救援方法参见附录12；
1.6 请求支援:
当上述救援方法不能完成救援活动时:应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告,请求应急指挥部支援.

上行超速保护装置动作应急救援方法

1. 电梯轿厢上行安全钳动作:
1.1 救援方案1:
1.1.1 救援人员到达电梯轿顶；
1.1.2 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置,使电梯处在检修控制状；
1.1.3 接通机房内电梯主电源,恢复限速器,安全钳上的安全开关,使安全回路恢复正常,层门锁安全回路正常；
1.1.4 点动方式操作电梯向下运行,释放安全钳；
1.1.5 当安全钳释放并复位后,电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行,使电梯轿厢在选择的层站停靠,确认平层后,通知其他救援人员在机房切断电梯主电源；
1.1.6 在确认电梯轿厢平层后,电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门,救出受困人员；
1.1.7 当救援方案1不能完成救援活动时,可以选择救援方案2继续实施救援.
1.2 救援方案2:
可以采用人工盘车运行的方法,让电梯轿厢平层后,开启电梯层门/轿门,完成救援工作,救援方法参见附录10.
1.3 请求支援:
当上述救援方法不能完成救援活动时:应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告,请求应急指挥部支援.

2. 对重安全钳动作:
2.1 救援方案1:
2.1.1 救援人员到达电梯轿顶；
2.1.2 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置,使电梯处在检修控制状；
2.1.3 接通机房内电梯主电源,恢复限速器,安全钳上的安全开关,使安全回路恢复正常,层门锁安全回路正常；
2.1.4 点动方式操作电梯轿厢向下运行,使对重安全钳楔块脱开导轨；
2.1.5 当安全钳脱开导轨后,电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行,使电梯轿厢在选择的层站停靠,确认平层后,通知其他救援人员在机房切断电梯主电源；
2.1.6 在确认电梯轿厢平层后,电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门,救出受困人员；
2.1.7 当救援方案1不能完成救援活动时,可以选择救援方案2继续实施救援；
2.2 救援方案2:
可以采用人工操作电梯运行的方法,让电梯轿厢平层后,开启电梯层门/轿门,完成救援工作,救援方法参见附录10.
2.3 请求支援:
当上述救援方法不能完成救援活动时:应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告,请求应急指挥部支援.

3. 曳引钢丝绳系统夹绳器动作:
3.1 将电梯处于检修状态；
3.2 参照电梯生产厂家的说明,将作用在曳引钢丝绳上的夹绳器释放,并查看钢丝绳等,确认正常后；
3.3 将电梯限速器上行超速保护装置恢复正常(包括限速器和夹绳器的安全开关)；
3.4 接通电梯主电源；
3.5 救援方法参见:附录10或点动运行,确认电梯正常后；
3.6 用检修方式运行将电梯就近平层,平层后打开电梯层门/轿门,将被困人员救出；
3.7 请求支援:
当上述救援方法不能完成救援活动时:应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告,请求应急指挥部支援.

4. 无齿轮电梯轿厢上行抱闸动作:
4.1 参照电梯生产厂家的说明,将电梯限速器上行保护装置恢复正常；
4.2 对抱闸系统进行检查,确认抱闸系统正常；
4.3 接通电梯主电源:
4.4 用检修方式运行将电梯就近平层,平层后打开电梯层门/轿门,将被困人员救出；
4.5 请求支援:
当上述救援方法不能完成救援活动时:应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告,请求应急指挥部支援.